ЭКОНОМИКА ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Сельское хозяйство России переживает сегодня не лучшие времена. Может ли отрасль выжить и развиваться в таких условиях – вот главный вопрос, который вызывает споры у руководителей предприятий. С экономической точки зрения, важная особенность агробизнеса – высокая стоимость «входного билета» (не менее 20 млн. рублей начальных инвестиций в технику на 1000 га, без учета затрат на инфраструктуру) и низкая фондоотдача – 6-8 млн. рублей валовой продукции. Таким образом, даже при 10-летнем сроке амортизации затраты на простое воспроизводство техники составляют не менее четверти от стоимости валовой продукции. Главнейшую роль начинает играть выбор технологии и машин, ее обеспечивающих. Здесь уместно привести слова академика А.Н. Власенко: «Технология возделывания сельскохозяйственных культур, как последовательный набор операций, осуществляется для создания благоприятных условий вовлечения в процесс природных ресурсов, снятия лимитирующих урожайность регулируемых факторов. Чем большую долю участия занимают природные и меньшую производственные, тем ниже степень обеспечения технологических средств. Сущность ресурсосбережения в технологиях возделывания заключается в повышении эффективного использования природных (до уровня экологических ограничений) и минимизации применения производственных (до уровня экологической целесообразности) ресурсов».

Особого внимания заслуживает почвообрабатывающая и посевная техника, поскольку при относительно невысокой капиталоемкости (80% стоимости всей используемой в растениеводстве техники составляют комбайны и тракторы) именно технология обработки почвы определяет и урожайность, и себестоимость зерна. Расходы на уборочную технику, семена, зарплату не имеют резервов к снижению. Например, при выработке 300 га на комбайн хозяйствам необходимо ежегодно тратить не менее 600 рублей на гектар посевной площади только для поддержания и обновления существующего парка. Анализ показывает, что достичь повышения эффективности производства зерна можно прежде всего за счет снижения затрат на обработку почвы и посев, ведь именно на них расходуется до 30% от валовой стоимости выращенного урожая (без учета стоимости семян).

При выборе техники необходимо отойти от соображений «моды», «престижа», а рассматривать максимально полно технические, технологические, эксплуатационные показатели. К сожалению, «мода» все еще играет значительную роль. Пример – увеличение емкости бункеров пневматических посевных агрегатов сверх оптимального. Дело в том, что увеличение бункера до 10-15 тыс. литров фактически не увеличивает рабочее время агрегата при одинаковой производительности шнеков или погрузчиков сеялок (20-25 т/ч), то есть заправка через 1 час в течение 10 минут или заправка через 3 часа в течение 30 минут. При этом на каждую тонну прицепа необходимо 10 л.с. трактора. Так, например, для бункера емкостью 12 м3 требуется 120-140 л.с., то есть трактор на 2 класса тяги выше и, соответственно, в разы дороже. В то же время такой бункер не решает задачи логистики, так как заправка семенами должна производиться через 2-3 часа (в зависимости от ширины захвата). При применении 12-15-тонных прицепных бункеров имеет место только необоснованное удорожание. Производителям тягачей по большому счету все равно, где применяется их техника, в дорожном строительстве 360 дней в году или в сельском хозяйстве 10-15 дней в году. Путь увеличения бункера с посевным материалом и удобрениями создает иллюзию увеличения производительности агрегатов за счет перекладывания функции организации четкой работы по загрузке посевных агрегатов с людей на технику, но приводит только к повышению себестоимости зерна.

Самый эффективный путь снижения затрат на возделывание сельскохозяйственных культур – уменьшение количества операций при обработке почвы за счет применения ресурсосберегающих почвозащитных технологий.

ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» совместно с научными и конструкторскими организациями СО Россельхозакадемии созданы способы обработки почвы, способы обработки почвы одновременно с посевом и техника, обеспечивающая эти технологии. Агрегаты комбинированные почвообрабатывающие «Лидер» и почвообрабатывающие посевные машины «Обь» отвечают требованиям минимальной и нулевой обработки почвы в нормальных, интенсивных и высоких технологиях.

В отличие от традиционных способов обработки почвы и посева, требующих огромного материально-технического потенциала, в предлагаемых технологических подходах приоритет отдается интеллектуальной составляющей, более того, требуется преодоление стереотипов.

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты «Лидер» и почвообрабатывающие посевные машины «Обь» при минимальном наборе рабочих органов (стрельчатые лапы на упругих стойках и уникальные батареи многооперационных катков) обеспечивают более качественную обработку почвы и посев, чем весь шлейф орудий при традиционной технологии. Комбинация рабочих органов обеспечивает рыхление, крошение почвенных комков, подрезание и вычесывание сорняков, поперечное выравнивание поверхности, перемешивание стерневых остатков и соломы с почвой, подповерхностное прикатывание под взрыхленным замульчированным горизонтом.

Влагоресурсосберегающая технология обработки почвы одновременно с посевом отличается тем, что обрабатываемый пласт почвы разделяется на три слоя. Вычесываемые стерневые остатки и остатки сорняков мульчируют верхний рыхлый слой. На уплотненный нижний слой высеваются семена сельскохозяйственных культур. Такая обработка позволяет создать выровненный сухой верхний слой почвы, который уменьшает расход влаги на физическое испарение, улавливает атмосферные осадки даже малой интенсивности. Средний слой почвы «запирает» движение парообразной и пленочной влаги из нижних слоев почвы. Уплотненный нижний слой почвы препятствует проникновению влаги в нижележащие пласты, накапливает влагу в зоне высева семян, обеспечивает подачу ее к семенам.

По таким показателям, как влагосбережение, выравнивание поверхности, вычесывание сорняков, агрегаты «Лидер» и «Обь» превосходят имеющиеся в мировой практике машины, как в виде отдельных орудий, так и комбинированных.

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты «Лидер» и почвообрабатывающие посевные машины «Обь» применяются для полной предпосевной обработки почвы за один проход (ППМ «Обь» - одновременно с широкополосным разбросным посевом и внесением стартовой дозы минеральных удобрений), на зяблевой обработке почвы и для ухода за парами, то есть используются в течение всего сельскохозяйственного сезона. Как показывает практика, комплекс, состоящий из трактора К-700 и двухмодульной ППМ «Обь-8-ЗТ», за сезон может обеспечить необходимые виды работ на площади до 6000 га.

Применение комбинированных машин «Лидер» и «Обь» позволяет снизить количество технологических операций и трудозатраты, повысить качество обработки и плодородие почвы, выровнять поверхность поля. При этом расход топлива снижается до двух раз, потребность в тракторах в пиковые периоды сокращается втрое. Все это способствует снижению себестоимости зерна на 30-60% в зависимости от варианта применяемой технологии, повышению урожайности до 30%.

Навесные агрегаты АКП «Лидер» (1,8; 2,5; 4,3; 6; 7,2 метра), широкозахватные складывающиеся прицепные агрегаты «Лидер» (8,5 и 10,8 метра), модульные прицепные агрегаты АКП «Лидер» и ППМ «Обь» (4; 8; 12 и 16 метров), модульные прицепные бороны «Лидер-БКМ» (3,6; 7,2; 10,8; 14,4 метра) агрегатируются как с отечественными, так и с импортными тракторами различной мощности.

Дальнейшим развитием влагоресурсосберегающей технологии стала новая разработка - борона с коническими кольцевыми рабочими органами «Лидер-БКМ».

Основой бороны является рабочий орган, выполненный в виде кольца, имеющего форму усеченного конуса и соединённого посредством спиц с осью, расположенного под углом к направлению движения, при этом большее основание кольца направлено вперед по ходу движения и имеет рабочую кромку 8 мм.

Особенности конструкции бороны: двухрядное расположение батарей конических колец диаметром 700 мм и расположенных под углом атаки 25°.

Орудие обеспечивает:

1. Рыхление верхнего слоя почвы с сохранением пожнивных остатков на поверхности и крошение почвенных глыбок, обеспечивающие количество агрономически ценных агрегатов (0,25-10 мм) не менее 70%, с одновременным прикатыванием нижележащего слоя почвы (ПОДПОВЕРХНОСТНОЕ ПРИКАТЫВАНИЕ), что формирует уплотненное ложе для семян, агрофизическое состояние которого близко к равновесной плотности.

2. Уничтожение сорняков не менее 95% за счет вычесывания и сепарации (отделения сорняков от почвы и УКЛАДЫВАНИЯ ИХ НА ПОВЕРХНОСТЬ, исключая их повторное укоренение и прорастание). Почвенный клин, образующийся на рабочей кромке кольца при движении агрегата, обеспечивает высокое усилие сцепления почвы с рабочей поверхностью кольца, что препятствует скольжению сорняков в зоне почвенного клина по кромке рабочего органа. Под воздействием сил, действующих на сорняки при вращении катка, происходит их вырывание. В отличие от обработки известными дисковыми орудиями вырывание сорняков происходит без перерезания, то есть на поверхность выносится значительная часть корневой системы, что особенно важно в случае с корнеотпрысковыми вегетирующими растениями.

3. Высококачественное выравнивание поверхности поля за счет перемещения почвенных частиц в поперечном направлении к движению агрегата батареями многооперационных колец, расположенных под острым углом атаки.

4. Формирование мульчирующего слоя и создание “ГИДРОЗАМКА”, стабилизирующих тепловой и водный режим почвы, за счет перемешивания измельченной соломы и стерневых остатков в верхнем 0-3 см горизонте. Мульчирующий слой препятствует активному испарению почвенной влаги. Он не только прерывает капиллярный подток воды из нижележащих горизонтов, но и позволяет эффективно аккумулировать выпадающие осадки, использовать утренние и вечерние росы. Таким образом, создается “гидрозамок”, что позволяет сохранить влагу в почве.

Влагоресурсосберегающие технологии и техника ОАО «САД» получили широкое распространение. Сегодня более 4000 агрегатов «Лидер» и «Обь» успешно работают в 56 регионах России и за рубежом. Продукция предприятия завоевала более 40 золотых и серебряных медалей, свыше 80 дипломов российских и зарубежных выставок. Среди них: награды Всероссийской выставки-демонстрации «ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПОЛЯ» - ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ (2006, 2007, 2008 гг.) и ГРАН-ПРИ в номинации «Лучший посевной комплекс 2008 года», ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ Российской Агропромышленной выставки «Золотая осень» (2008, 2009 гг.).

***

Далеко не всякое хозяйство может уложиться в оптимальные сроки уборки, при этом теряется не только количество, но и качество зерна. Своевременная подработка зерна улучшает показатели качества: натуру, стекловидность, содержание, качество клейковины. За счёт повышения верхнего предела влажности обмолачиваемой хлебной массы появляется возможность раньше начинать уборку, увеличить время работы комбайнов в течение суток и всего сезона. Сокращение срока уборки на пять-семь дней позволяет избежать потерь зерна, стоимость которого существенно превышает затраты на оснащение хозяйства сушильной техникой и сушку.

ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» выпускает модельный ряд сушилок зерна производительностью 6, 10, 16, 30 и 40 т/ч, отличающихся надежностью и высокой экономичностью - не более 6 кг дизельного топлива на плановую тонну. Сушилки соответствуют мировому уровню, конструкция защищена патентами. Они встраиваются в любую существующую в хозяйстве технологическую схему с минимумом капитальных затрат. Конструкция сушилок позволяет быстро монтировать их в любое время года, в том числе зимой. Более 500 сушилок зерна успешно работают во всех агроклиматических зонах России и за рубежом.

ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» выполняет полный цикл работ для зерноочистительных сушильных комплексов на основе сушилок серий СЗ и СЗК, а также реконструкцию уже существующих зерноочистительных и сушильных комплексов.

***

Вся техника, выпускаемая ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом», успешно прошла Государственные испытания, включена в реестры Министерства сельского хозяйства РФ и ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ» и поставляется через систему федерального лизинга, через целевые программы ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

Сегодня сельскому хозяйству не нужны рекордные урожаи, победы любой ценой. Прежде всего необходимо обеспечить стабильный уровень производства, оптимизировать технологии, снизив затраты, и выйти на надежный уровень рентабельности, позволяющий смотреть в будущее с большим оптимизмом.

П.В. Колинко, генеральный директор ОАО «САД».

Тел./факс: (383) 348-38-49, 348-12-92

www.sibagro.com,

E-mail: cad@sibagro.com

# Text boxes

Зерноочистительный сушильный комплекс

с сушилкой СЗ-16

Борона «Лидер-БКМ-7,2»