Сибагротехнопарк: выбор техники – дело серьезное!

Всем известно, что операции по обработке почвы и посеву взаимосвязаны: низкое качество парового поля либо зяблевой обработки, невыровненность, гребнистость, обилие сорняков приводят к проблемам как при посеве, так и при уборке, к дополнительным мерам по химзащите, снижению производительности труда, лишним затратам, и, как следствие, к увеличению себестоимости зерна, убыткам.

ООО «Сибагротехнопарк», владелец известной торговой марки Сибирский Агропромышленный Дом™ (САД), предлагает серийную влагоресурсосберегающую технологию, основанную на применении, комбинированных почвообрабатывающих агрегатов «ЛИДЕР», кольцевых борон «ЛИДЕР-БК», почвообрабатывающих посевных машин «ОБЬ».

Главнейшим достоинством наших машин для обработки почвы и посева мы считаем создание условий для сохранения влаги, вычесывание сорняков, выравнивание поверхности поля.

Как эти принципы работают на практике? Для примера, мы проводили испытания техники в нашем экспериментальном хозяйстве ООО «Агрополигон» (Мошковский р-н, Новосибирская область). Для этих целей мы выбрали «паровое поле» – сплошной пырей, «войлок», «урожайность» корневищ - 76 ц/га, кочки, ямы. По такому «пару» провести сев невозможно было даже «ОБЬю». Для исправления ситуации пришлось сначала провести культивацию «ОБЬю», через 3 дня обработать модульной кольцевой бороной «ЛИДЕР-БКМ», еще через 3 дня посеять «ОБЬю». После этих обработок мы имели единичные ростки пырея, а также ровное поле. Благодаря созданию мульчирующего слоя и «гидрозамка» нам удалось, не смотря на понадобившиеся 3 обработки и устойчиво жаркую погоду и засуху, удержать влагу на глубине посева и получить хороший урожай пшеницы.

Временами приходится выслушивать мнение, что кольцевые рабочие органы – «катки», применяемые на «ОБИ», «ЛИДЕРЕ», кольцевых боронах «ЛИДЕР-БК», будут «иссушать почву». Поэтому считаем необходимым подробнее остановиться на принципе их работы:

- Кольцо идет в почве ниже уровня земли под углом 25° к направлению движения агрегата (до 3-5 см «ЛИДЕР», «ОБЬ», и до 8 см «ЛИДЕР-БК»), равномерно прикатывая нижележащий слой толщиной 2-4 см (семенное ложе).

- Верхний слой вместе с сорняками и пожнивными остатками захватывается и поднимается ободом. При падении происходит сепарация и сорняки оказываются на поверхности почвы.

- В результате мы имеем границу слоев почвы разной плотности: 0,7-0,8 г/см3 верхнего слоя и 1,0-1,1 г/см3 нижнего. Таким образом создается «гидрозамок» - верхний рыхлый слой препятствует капиллярному притоку и испарению воды из нижних слоев, создавая своеобразное «одеяло». В то же время он лучше проницаем для осадков, что позволяет аккумулировать влагу в семенном ложе.

По данным исследований Алтайского агроуниверситета, влияние «гидрозамка» на посевы эквивалентно одному дождю – то есть он сохраняет для растений не менее 12 мм продуктивной влаги, что особенно важно в условиях весенней засухи, а эффективность использования растениями накопленной влаги выше на 20% по сравнению с традиционной технологией.

Пары - мощное средство интенсификации земледелия, обеспечивающее возможность успешной борьбы с сорняками, накопления влаги и подвижных форм элементов питания растений. В России около 20% пашни отводится под пар. Обработка паров агрегатом АКП «ЛИДЕР» позволяет:

1. Сохранить влагу. Расход влаги на физическое испарение снижается практически в 2 раза по сравнению с традиционными технологиями.

2. Уничтожить сорняки. Эффективная работа по вычесыванию сорняков (не менее 98%) позволяет успешно бороться с корнеотпрысковыми сорняками даже в фазе бутонизации.

3. Выровнять поля. За счет перемещения почвы батареями многооперационных катков в поперечном направлении к движению агрегата, за сезон парования достигается идеальное выравнивание поверхности поля, что создает предпосылки для качественного посева.

4. Предотвратить эрозию. После обработки поля значительно снижается содержание эрозионно-опасных частиц почвы (более 1 мм) в верхнем слое, а наличие большого количества органического вещества в мульчирующем слое позволяет повысить дефляционную устойчивость почвы. Это позволяет снизить потери почвы от ветровой эрозии до допустимого предела (3-4 тонны с гектара в год).

Особого внимания заслуживает использование на парах кольцевых борон «ЛИДЕР-БК». Поверхностная мульчирующая обработка, осуществляемая этим орудием, позволяет эффективно бороться с сорняками, вычесывая их не менее 96%. Низкий расход горючего - до 3 кг/га (даже плоскорезная обработка требует около 6 кг/га), высокая производительность – рабочая скорость до 18 км/ч, выравнивание поверхности поля, создание «гидрозамка» позволяют успешно применять это орудие в сочетании с другими способами. В 2010 году в КХ «Нива» (Новосибирская область) на поле, где ранее возделывались многолетние травы и которое было сильно засорено пыреем, двукратная обработка «ЛИДЕР-БКМ» позволила полностью избавиться от пырея, число растений снизилось в 100 раз – с 400 до 3 на 1 кв.м.

Сегодня мы считаем одним из наиболее эффективных вариантов парования использовать АКП «ЛИДЕР» (или ППМ «ОБЬ») для первого, глубокого рыхления, затем, по мере отрастания сорняков проводить поверхностные обработки бороной «ЛИДЕР-БК». Это позволяет получить безукоризненное состояние поля при наименьших затратах.

На предпосевной обработке применение комбинированных агрегатов «ЛИДЕР» и кольцевых борон «ЛИДЕР-БК» позволяет идеально подготовить почву под посев любыми посевными машинами (в т.ч. дисковыми), создать оптимальные условия для развития культурных растений в течение всего периода вегетации.

В настоящее время ООО «Сибагротехнопарк» предлагает широкую гамму почвообрабатывающих и посевных машин: навесные агрегаты АКП «Лидер» (1,8; 2,5; 4; 6; 7,2 метра), широкозахватные складывающиеся прицепные агрегаты «Лидер» (8,5 и 10,8 метра), модульные прицепные агрегаты АКП «Лидер» и ППМ «Обь» (4; 8; 12 и 16 метров), кольцевые бороны «Лидер-БКМ» (модульные 3,6; 7,2; 10,8; 14,4 метра) и «Лидер-БКС» (складывающиеся 8; 12,8 метра; 8,5 м - навесная).  Для хозяйств, имеющих в своем парке сеялки шириной захвата 3,6 метра, предлагаются навесные агрегаты АКП «Лидер-7,2Н» и прицепные АКП «Лидер-10,8», позволяющие одновременно с предпосевной обработкой почвы вести посев в сцепке сеялками типа «СЗП-3,6».

***

Далеко не всякое хозяйство может уложиться в оптимальные сроки уборки, при этом теряется не только количество, но и качество зерна. Оснащение сушильной техникой позволит хозяйствам сократить сроки уборки на пять-семь дней и избежать потерь зерна, стоимость которого существенно превышает затраты на сушильное оборудование и сушку.

ООО «Сибагротехнопарк» выпускает сушилки зерна серий СЗ и СЗК производительностью 6, 10, 16, 30 и 40 т/ч, отличающихся надежностью и высокой экономичностью - не более 6 кг дизельного топлива на плановую тонну. Сушилки по техническим характеристикам соответствуют мировому уровню, конструкция защищена патентами. Они встраиваются в любую существующую в хозяйстве технологическую схему с минимумом капитальных затрат.

Отличительной особенностью сушилок зерна СЗ и СЗК является возможность работы в экстремальных условиях: при повышенной влажности зерна (до 34%) и при повышенной засоренности (до 8% соломистыми примесями). Это особенно важно при неблагоприятных погодных условиях во время уборки, когда зерноочистительные машины уже не справляются, а сушилки других типов не могут работать с таким зерном. Кроме того, сушилки зерна СЗ и СЗК могут эксплуатироваться в зимнее время при минусовых температурах (до -15ºС), что позволяет спасти урожай, заложенный на хранение с повышенной влажностью.

Конструкция сушилок позволяет быстро монтировать их в любое время года, в том числе зимой.

***

Технологии и техника Сибирский Агропромышленный Дом™ за более чем 17 лет применения в 56 регионах России и за рубежом уже доказали свою эффективность.

Наше сельское хозяйство находится в очень агрессивном окружении, и сельхозтоваропроизводителям рассчитывать на чьё-либо снисхождение или реальную помощь сегодня вряд ли стоит. Поэтому при выборе технологий и техники на руководителях и специалистах хозяйств лежит серьезная ответственность, ведь именно от их решений, организаторских способностей, квалификации зависит успех, а любая ошибка может привести к печальному результату.

П.В. Колинко, ООО «Сибагротехнопарк».

Тел./факс: (383) 348-12-92, 348-38-49   www.sibagro.com

# Text boxes

4-модульная почвообрабатывающая

посевная машина «Обь-16-ЗТ»

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат «Лидер-10,8»

Технологический процесс борон «Лидер-БК»

Технологический процесс АКП «Лидер»