ЗЕРНОСУШИЛКИ «СИБАГРОТЕХНОПАРКА» - ДЛЯ РАПСА И НЕ ТОЛЬКО!

Сегодня всё большее количество зернопроизводящих хозяйств уделяет пристальное внимание производству такой сельскохозяйственной культуры, как рапс. И одной из важнейших задач является сушка рапса до определенной влажности – 8%, при которой обеспечивается его устойчивое хранение.

ООО «Сибагротехнопарк», один из ведущих российских разработчиков и производителей сушильной техники, с 2019 г. предлагает аграриям модифицированные сушилки зерна серии СЗ, а также новую сушилку зерна СЗ-20/25, адаптированные для сушки мелкосемянных культур, прежде всего рапса.

Изначально заложенные в конструкции зерносушилок СЗ такие параметры, как толщина зернового слоя 280 мм и высокое давление вентиляторов 2900 Па, позволяют сушить этими сушилками мелкосемянные сельскохозяйственные культуры с высокой плотностью продуваемого зернового слоя.

Изучив опыт сушки рапса зерносушилками СЗ в различных хозяйствах, мы внесли в конструкцию сушилок ряд усовершенствований. В рапсовых модификациях применены новые стенки сушильных камер, с вертикальной пазовой пробивкой и большой открытой поверхностью – 30%, для эффективной продувки рапсового и зернового слоя. Модернизировано выпускное устройство сушилки – скребковый транспортер, в котором теперь верхняя ветвь дозирующая, нижняя ветвь – выгружающая, с низкими погружными скребками. Такая конструкция скребкового транспортёра обеспечивает минимальную травмируемость зерна и рапса в процессе выгрузки.

Модифицированные сушилки серии СЗ проводят сушку продовольственного, фуражного и семенного зерна колосовых, зернобобовых, масличных и других культур без потери производительности.  Сушилки СЗ-16/20 и СЗ-20/25 способны производить сушку зерна в двух режимах: с охлаждением высушенного зерна и без охлаждения (при наличии отдельных охладителей зерна). При сушке зерна в режиме без охлаждения производительность увеличивается на 4-5 т/ч.

Выполнение камер сушки и охлаждения отдельными элементами, применение оригинальных инверторов между ними, перемещающих зерно от внутренних стенок к наружным и наоборот, обеспечивают высокую равномерность сушки зерна по сравнению с другими типами сушилок.

Сельхозтоваропроизводители уже давно оценили достоинства зерносушилок «Сибагротехнопарка». Колонковые сушилки зерна серий СЗ и СЗК, при малой металлоемкости и небольших габаритных размерах, имеют высокую производительность (модельный ряд - от 6 до 40 т/ч), встраиваются по различным схемам в существующие зерносушильные комплексы. Процесс сушки в них осуществляется непрерывно, без циклов загрузки-выгрузки зерна.

Наши зерносушилки способны работать в экстремальных условиях: при повышенной влажности зерна до 34% и при повышенной засоренности до 8%, что особенно важно при неблагоприятных погодных условиях во время уборки. Способность их работы в зимнее время при минусовых температурах (до -15°С) позволило уже многим хозяйствам спасти урожай, заложенный на хранение с повышенной влажностью.

Зерносушилки СЗ и СЗК могут работать с теплогенераторами любого типа: прямого нагрева, с теплообменником, газовым, угольным. Штатно комплектуются теплогенераторами прямого нагрева серии МТУ. Эти теплогенераторы отличаются высокой степенью сгорания топлива – 99,9%, оснащены автоматизированной системой контроля и поддержания заданной температуры, позволяют использовать в качестве топлива сырую нефть и печное топливо. Расход дизтоплива составляет не более 1 кг на тонно-процент.

Благодаря простой конструкции, наши зерносушилки имеют высокую надежность в работе и простоту в обслуживании. Все комплектующие сушилок СЗ и СЗК – вентиляторы, электродвигатели, электрооборудование – российские, общепромышленные, благодаря чему обеспечивается высокая ремонтопригодность оборудования в условиях хозяйства.

Модульное исполнение зерносушилок позволяет оперативно осуществлять их доставку автомобильным транспортом. Монтаж и запуск в эксплуатацию осуществляются в короткие сроки, в любое время года, в том числе и зимой.

Боле подробную информацию можно получить на нашем сайте www.sibagro.com или по тел.: (383) 348-12-92, 383-02-20.

# Text boxes

Сушилка зерна СЗ-20/25